#### Εργασία στο μάθημα

Διαχείριση Επικοινωνιακών Συστημάτων

CMIP Πρωτόκολλο

# ΟΝΟΜΑ	Δουλγέρη Νικολέτα

ΑΕΜ	330

Εξάμηνο	7ο

E-mail	ndoulger@csd.auth.gr

Περιεχόμενα

OSI		3

Το μοντέλο αναφοράς OSI		3

Διαχείριση Δικτύων	5

Σκοπός και Προέλευση	5

Τεχνικές λεπτομέρειες	5

###### CMIP	8

Σκοπός και Προέλευση	8

Τεχνικές Λεπτομέρειες	8

Υλοποίηση	9

Δομή Διαχειριζόμενων Πληροφοριών (SMI)	9

Πλεονεκτήματα	11

Μειονεκτήματα	11

Χρήση	11

Κόστος και Περιορισμοί	12

Εναλλακτικές Λύσεις	12

OSI

Το μοντέλο αναφοράς OSI

Το μοντέλο OSI βασίζεται σε μια πρόταση, που ανέπτυξε ο Οργανισμός Διεθνών Προτύπων ISO, ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της διεθνούς προτυποποίησης των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται στα διάφορα στρώματα. Το μοντέλο αποκαλείται μοντέλο αναφοράς OSI (Open Systems Interconnection) του ISO, επειδή αφορά ανοικτά συστήματα, δηλαδή συστήματα ανοικτά στην επικοινωνία με άλλα συστήματα.

Το μοντέλο αυτό έχει επτά στρώματα καθένα από τα οποία εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες και επικοινωνεί με τα επίπεδα που είναι ακριβώς από πάνω και από κάτω του. Τα ανώτερα επίπεδα ασχολούνται κυρίως με τις υπηρεσίες, εφαρμογές και δραστηριότητες χρηστών και τα κατώτερα στρώματα ασχολούνται κυρίως με την καθεαυτού μετάδοση δεδομένων. Αυτά είναι από πάνω προς τα κάτω:

Επίπεδο 7: το applicatιon layer … Είναι το επίπεδο όπου καθορίζονται τα μέρη της επικοινωνίας, η ποιότητα της υπηρεσίας, η αυθεντικότητα του χρήστη και οποιοσδήποτε περιορισμός στην σύνταξη των δεδομένων.

Επίπεδο 6: το presentation layer…Αυτό είναι ένα επίπεδο, συνήθως μέρος του λειτουργικού συστήματος, που μετατρέπει τα δεδομένα εισόδου και εξόδου από μια μορφή παρουσίασης σε μια άλλη.

Επίπεδο 5: το session layer…Αυτό το επίπεδο ξεκινά, καθοδηγεί και τερματίζει συνομιλίες και ανταλλαγές μεταξύ εφαρμογών.

Επίπεδο 4: το transport layer…Αυτό το επίπεδο διαχειρίζεται τις end-to-end επικοινωνίες και τον έλεγχο σφαλμάτων. Διασφαλίζει την ολοκληρωμένη μεταφορά δεδομένων.

Επίπεδο 3: το network layer… Αυτό το επίπεδο διαχειρίζεται την δρομολόγηση των δεδομένων και την προώθηση τους.

Επίπεδο 2: το data-link layer… Αυτό το επίπεδο συγχρονίζει το physical layer και ελέγχει την ροή πληροφοριών.

Επίπεδο 1: το physical layer… Αυτό το επίπεδο διοχετεύει το δίκτυο με την ροή δεδομένων διαμέσου  του electrical και mechanical επιπέδου. Διαθέτει τα υλικά μέσα για να στείλει και να λάβει δεδομένα σε μια σύνδεση.

Συχνά χρησιμοποιούμενα Internet προϊόντα και υπηρεσίες στο μοντέλο OSI

### Διαχείριση Δικτύων

### Σκοπός και Προέλευση

### Στις αρχές τις δεκαετίας του ’80 τα δίκτυα υπολογιστών άρχισαν να μεγαλώνουν κατά πολύ, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο δύσκολη η διαχείρισή τους. Τότε έγινε αντιληπτή η ανάγκη για τα συστήματα διαχείρισης δικτύων. Έτσι σήμερα η διαχείριση των δικτύων είναι μια απαίτηση για όποιον θέλει να ελέγχει και να παρακολουθεί δίκτυα.

### Τεχνικές λεπτομέρειες

### Λειτουργικές περιοχές της διαχείρισης δικτύων. Η διαχείριση δικτύων είναι η ικανότητα που έχει κάποιος να ελέγχει και να παρακολουθεί ένα δίκτυο υπολογιστών από μια κεντρική τοποθεσία. Ο Οργανισμός Διεθνών Προτύπων (ISO) όρισε ένα μοντέλο για την περιγραφή των λειτουργικών περιοχών της διαχείρισης δικτύων.

### Fault Management: Παρέχει εγκαταστάσεις που επιτρέπουν στον διαχειριστή του δικτύου να ανακαλύπτει λάθη στις συσκευές διαχείρισης, να αναζητά την αιτία τους και να ενεργεί για να τα διορθώσει.

### Cofiguration Management: Παρακολουθεί το configuration του δικτύου ώστε οι επιρροές του συγκεκριμένου υλικού και λογισμικού να εντοπίζονται και να διευθετούνται.

### Accounting: Μετράει την χρησιμοποίηση του δικτύου από ανεξάρτητους χρήστες ή ομάδες χρηστών.

### Performance Management: Μετράει ποικίλες απόψεις για την απόδοση του δικτύου, συμπεριλαμβάνοντας την συγκέντρωση και ανάλυση στατιστικών δεδομένων του συστήματος.

### Security Management: Ελέγχει την πρόσβαση στους πόρους του δικτύου ώστε οι πληροφορίες να μην μπορούν να αποκτηθούν χωρίς εξουσιοδότηση.

Αρχιτεκτονική της διαχείρισης δικτύων. Γενικά τα συστήματα διαχείρισης δικτύων έχουν την ίδια βασική αρχιτεκτονική, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

.

Τυπική αρχιτεκτονική διαχείρισης δικτύων

Η αρχιτεκτονική αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- Network Management Station(s): Τρέχει την εφαρμογή διαχείρισης δικτύων, η  οποία συγκεντρώνει πληροφορίες για τις συσκευές διαχείρισης (managed devices) από τον πράκτορα διαχείρισης (management agent), που βρίσκεται μέσα σε αυτές τις συσκευές. Τυπικά η εφαρμογή διαχείρισης δικτύων πρέπει να επεξεργαστεί ένα τεράστιο ποσό από δεδομένα , να ανταποκριθεί σε γεγονότα (events) και να προετοιμάσει σχετικές πληροφορίες για εμφάνιση.

- Managed Devices: Μια συσκευή διαχείρισης μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου κόμβος που βρίσκεται μέσα στο δίκτυο, όπως ένας υπολογιστής, ένας εκτυπωτής ή ένας router. Περιέχουν πράκτορα διαχείρισης.

- Managements agents: Παρέχουν πληροφορίες για τις συσκευές διαχείρισης στις εφαρμογές διαχείρισης δικτύων και μπορούν να δέχονται πληροφορίες ελέγχου.

- Network Management Protocol: Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές διαχείρισης δικτύων και τους πράκτορες διαχείρισης για να ανταλλάσσουν πληροφορίες διαχείρισης.

- Management Information: Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των  εφαρμογών διαχείρισης δικτύων και των πρακτόρων διαχείρισης και επιτρέπουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συσκευών διαχείρισης.

Το λογισμικό διαχείρισης δικτύων (network management applications και agents) είναι συνήθως βασισμένο σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύων και οι δυνατότητες διαχείρισης δικτύων που παρέχονται με το λογισμικό, βασίζονται συνήθως στην λειτουργικότητα που υποστηρίζει αυτό το πρωτόκολλο. Πολλά συστήματα χρησιμοποιούν ανοιχτά πρωτόκολλα (open protocols). Παρ’ όλα αυτά μερικά συστήματα είναι βασισμένα σε ιδιωτικά πρωτόκολλα (proprietary protocols).

Η επιλογή λογισμικού διαχείρισης δικτύων βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες:

- Περιβάλλον δικτύου (network environment)

- Απαιτήσεις διαχείρισης δικτύου

- Κόστος

- Λειτουργικό Σύστημα

Τα δύο πιο γνωστά πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύων είναι

- το Simple Network Management Protocol (SNMP)

- το Common Management Information Protocol (CMIP).

##### CMIP

## Σκοπός και Προέλευση

Το Common Management Information Protocol (CMIP) είναι βασισμένο στο OSI μοντέλο αναφοράς και υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εφαρμογών διαχείρισης  δικτύων (network management applications) και πρακτόρων διαχείρισης  (management agents). Είναι σχεδιασμένο παρόμοια με το Simple Network Management Protocol (SNMP). Το CMIP αναπτύχθηκε για να αντικαταστήσει και να επανορθώσει τις ασάφειες του SNMP,αλλά και να βελτιώσει τις ικανότητες των συστημάτων διαχείρισης  δικτύων.

# Τεχνικές λεπτομέρειες

Το CMIP είναι ένα καλοσχεδιασμένο πρωτόκολλο που καθορίζει πώς οι πληροφορίες διαχείρισης δικτύων ανταλλάσσονται μεταξύ των εφαρμογών διαχείρισης δικτύων (network management applications) και πρακτόρων διαχείρισης  (management agents). Χρησιμοποιεί έναν αξιόπιστο ISO μηχανισμό με σύνδεση και έχει δημιουργηθεί διασφαλίζοντας την υποστήριξη ελέγχου πρόσβασης, εξουσιοδότησης και δημιουργίας αρχείων ασφαλείας. Η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται μέσω αντικειμένων διαχείρισης . Αυτά τα αντικείμενα είναι χαρακτηριστικές συσκευές διαχείρισης , οι οποίες μπορούν παρακολουθηθούν, να αλλαχθούν και να ελεγχθούν, αλλά και να χρησιμοποιηθούν για να πραγματοποιούν ενέργειες.

Το CMIP ανταλλάσσει πληροφορίες δικτύου μέσω μηνυμάτων, γνωστά ως PDUs. Το μήνυμα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αντικείμενο που περιέχει μεταβλητές που έχουν ονόματα και τιμές. Το CMIP περιέχει έντεκα τύπους PDU.

Στο CMIP, οι μεταβλητές αντιμετωπίζονται ως πολύπλοκες δομές δεδομένων με πολλές ιδιότητες . Αυτές περιλαμβάνουν :

- ιδιότητες μεταβλητής οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά της μεταβλητής (τον τύπο δεδομένων της, αν είναι εγγράψιμη)

- συμπεριφορά της μεταβλητής : ποιες ενέργειες αυτής της μεταβλητής μπορούν να ενεργοποιηθούν.

- ειδοποιήσεις : η μεταβλητή παράγει μια αναφορά γεγονότος κάθε φορά που ένα συγκεκριμένο γεγονός προκύπτει (π.χ. το κλείσιμο ενός τερματικού θα προκαλούσε ένα γεγονός ειδοποίησης )

Οι εφαρμογές διαχείρισης  δικτύων μπορούν να ξεκινήσουν συναλλαγές με πράκτορες διαχείρισης  χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες ενέργειες:

- ACTION-Απαιτεί μία ενέργεια να προκύψει όπως ορίζεται από το αντικείμενο διαχείρισης .

- CANCEL_GET-Ακυρώνει μία GET απαίτηση.

- CREATE-Δημιουργεί ένα στιγμιότυπο του αντικείμενου διαχείρισης .

- DELETE-Διαγράφει ένα στιγμιότυπο του αντικείμενου διαχείρισης .

- GET-Απαιτεί την τιμή από ένα στιγμιότυπο του αντικείμενου διαχείρισης .

- SET-Θέτει την τιμή σε ένα στιγμιότυπο του αντικείμενου διαχείρισης .

Ένας πράκτορας διαχείρισης μπορεί να αρχικοποιήσει μια συναλλαγή με την εφαρμογή διαχείρισης  δικτύου χρησιμοποιώντας μία EVENT_REPORT ενέργεια. Αυτή η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στέλνει notifications ή alarms στην εφαρμογή διαχείρισης δικτύων, βασισμένων σε προκαθορισμένες συνθήκες που έχει θέσει η  εφαρμογή διαχείρισης δικτύων χρησιμοποιώντας την ACTION ενέργεια.

Το CMIP δεν καθορίζει την λειτουργικότητα της εφαρμογής διαχείρισης δικτύων, αλλά τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών των αντικειμένων διαχείρισης και το πώς οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν ή θα μεταφραστούν.

# Υλοποίηση

Ένα σύστημα διαχείρισης δικτύου πρέπει να είναι ικανό να παρακολουθεί και να ρυθμίζει όλα τα στοιχεία του δικτύου, και το υλικό και το λογισμικό. Σε ένα σύστημα διαχείρισης δικτύου, κάθε στοιχείο χρησιμοποιεί ένα μέρος λογισμικού – που αποκαλείται πράκτορας – για να μεταφέρει τις πληροφορίες της κατάστασης και των ρυθμίσεων του στο λογισμικό διαχείρισης. Επειδή τα στοιχεία ενός δικτύου και οι ιδιότητες των διαχειριζόμενων συσκευών έχουν ιεραρχική δομή (πχ δενδρική), αυτή είναι η πιο κοινή φόρμα που χρησιμοποιείται για να οργανώσει τέτοιες πληροφορίες.

Το μοντέλο διαχείρισης OSI-CMIP χρησιμοποιεί ένα MIB (Management Information Base) για να αποθηκεύει τις δομημένες πληροφορίες που αναπαριστούν τα στοιχεία του δικτύου και τις ιδιότητές τους. Η δομή αποκαλείται SMI (structure of management information-δομή διαχειριζόμενων πληροφοριών).

# Δομή Διαχειριζόμενων Πληροφοριών (SMI)

Το OSI-CMIP ορίζει ένα πολύπλοκο αντικειμενοστραφές σύστημα διαχείρισης γύρω από αυτές τις δομές Τα διαχειριζόμενα αντικείμενα είναι λογικές αναπαραστάσεις ενός πραγματικού αντικειμένου υλικού, λογισμικού, δομής δεδομένων κτλ. Τα διαχειριζόμενα αντικείμενα ως αντικειμενοστραφείς κλάσεις παρέχουν πρότυπα για την ενθυλάκωση δεδομένων και λειτουργιών. Το αντικειμενοστραφές μοντέλο προεκτείνετε για να περιλάβει την ιδέα της ειδοποίησης για τα γεγονότα. Τα γεγονότα μπορούν να προκύψουν ανεξάρτητα και ασύγχρονα με τους υπολογισμούς του διαχειριστή. Το μοντέλο του διαχειριζόμενου αντικειμένου περιλαμβάνει υποστήριξη για κληρονομικότητα. Διάφορα στιγμιότυπα του διαχειριζόμενου αντικείμενου μπορούν να μοιραστούν διάφορα χαρακτηριστικά που τα ορίζουν: ιδιότητες, λειτουργίες κτλ.

Μια ιεραρχία κληρονομικότητας επιτρέπει στην προέκταση των υπαρχόντων κλάσεων διαχειριζόμενων αντικειμένων να γίνει υποκλάση και επιτρέπει την εξειδίκευση. Τα καινούργια διαχειριζόμενα αντικείμενα που μόλις δημιουργήθηκαν εισάγονται σε μια δενδρική δομή. Ένα διαχειριζόμενο αντικείμενο μπορεί να αναπαριστά ένα πολύπλοκο στοιχείο μέσω της ενθυλάκωσης.

Οι λεπτομέρειες υλοποίησης και άλλες σχετικές πληροφορίες είναι κρυμμένες από το σύστημα διαχείρισης συστήματος. Το σύστημα ενδιαφέρεται μόνο για τις ιδιότητες, λειτουργίες, συμπεριφορές και ειδοποιήσεις που ορίζονται στο MIB.

- Οι ιδιότητες είναι συσχετισμένες μαζί του

- Οι λειτουργίες διαχείρισης μπορούν να εφαρμοστούν σ’ αυτό

- Τις αναφορές για τα γεγονότα μπορεί να τις παράγει

- Οι καθορισμένες συμπεριφορές επιδεικνύονται από αυτό σε απάντηση στις λειτουργίες

Οι ιδιότητες  είναι χαρακτηριστικά του διαχειριζόμενου αντικειμένου. Μπορούν να έχουν μία ή περισσότερες τιμές. Κάθε διαχειριζόμενο αντικείμενο έχει εξωτερικές ορατές ιδιότητες οι οποίες σχετίζονται με λειτουργίες σε ένα αντικείμενο. Οι ιδιότητες ανήκουν σε διάφορους τύπους ιδιοτήτων οι οποίοι ορίζονται ως μέρος των πληροφοριών διαχείρισης. Η τιμή μιας ιδιότητας έχει νόημα μόνο στα πλαίσια του τύπου ιδιότητας στον οποίο ανήκει.

Οι λειτουργίες μπορούν να προκύψουν σε στιγμιότυπα των διαχειριζόμενων αντικειμένων. Μπορούν να εφαρμόσουν σε ολόκληρα διαχειριζόμενα αντικείμενα.

- Δημιουργία ενός καινούργιου διαχειριζόμενου αντικειμένου

- Διαγραφή ενός διαχειριζόμενου αντικειμένου

- Εκτέλεση μιας δράσης πάνω σε ένα διαχειριζόμενο αντικείμενο.

Συμπεριφορά: κάθε κλάση διαχειριζόμενου αντικείμενου έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που περιγράφει την απόκριση ενός στιγμιότυπου αυτού του διαχειριζόμενου αντικειμένου σε λειτουργίες διαχείρισης.

Πλεονεκτήματα

Τα κυριότερα προτερήματα του CMIP σε σχέση με το SNMP είναι τα ακόλουθα:

- Οι μεταβλητές του CMIP όχι μόνο περιέχουν πληροφορίες, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πραγματοποιούν εργασίες. Αυτό είναι αδύνατο με το SNMP.

- Το CMIP είναι ασφαλέστερο σύστημα αφού έχει δημιουργηθεί διασφαλίζοντας την παροχή εξουσιοδότησης , ελέγχου πρόσβασης και αρχείων ασφαλείας.

- Το CMIP επιτρέπει στις εφαρμογές διαχείρισης να καταφέρουν περισσότερα με μία μόνη απαίτηση.

- Το CMIP παρέχει καλύτερη αναφορά σε ασυνήθιστες συνθήκες δικτύου.

# Μειονεκτήματα

Δυστυχώς το CMIP έχει δύο μεγάλα μειονεκτήματα:

- Το ποσό της επεξεργαστικής ενέργειας που απαιτείται για να τρέξει το CMIP είναι περισσότερο από αυτό που απαιτείται για να τρέξει το SNMP. Δηλαδή το πρωτόκολλο CMIP χρειάζεται δέκα φορές περισσότερους πόρους συστήματος από το SNMP. Με άλλα λόγια πολύ λίγα συστήματα θα ήταν ικανά να διαχειριστούν μια πλήρη υλοποίηση του CMIP χωρίς μαζικές διαφοροποιήσεις δικτύων (όπως την εγκατάσταση μνήμης χιλιάδων δολαρίων και την αγορά νέων πρακτόρων πρωτοκόλλων).

- Ένα άλλο πρόβλημα με το CMIP είναι ότι είναι πολύ δύσκολο  να προγραμματιστεί. Αυτό γιατί απαιτεί τόσες πολλές μεταβλητές που μόνο λίγοι ικανοί προγραμματιστές θα μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητές τους.

# Χρήση

Το CMIP χρησιμοποιείται ευρέως σε τηλεπικοινωνίες και πολλές συσκευές τηλεπικοινωνιών τυπικά υποστηρίζουν το CMIP. Η International Telecommunication Union (ITU) προωθεί το CMIP ως πρωτόκολλο για την διαχείριση των συσκευών στο Telecomunication Management Network (TNT) standard.

Το CMIP πρωτόκολλο είναι σχεδιασμένο να τρέχει στην στοίβα του πρωτοκόλλου ISO. Παρ’ όλα αυτά η standard τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα στα περισσότερα LAN περιβάλλοντα είναι TCP/IP και οι περισσότερες LAN συσκευές υποστηρίζουν SNMP.

Το CMIP απαιτεί ένα τεράστιο ποσό από πόρους συστήματος, το οποίο έχει  αποτέλεσμα λίγες υλοποιήσεις. Συμπληρωματικά το CMIP είναι αρκετά πολύπλοκο και δύσκολο στον προγραμματισμό. Γι’ αυτό απαιτείται ικανό προσωπικό με ειδική εκπαίδευση για να διαχειριστεί ένα σύστημα διαχείρισης δικτύων βασισμένο στο CMIP.

# Κόστος και περιορισμοί

Τα συστήματα μπορεί να μην είναι ικανά να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις του CMIP και δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν στην προμήθεια CMIP λογισμικού εξαιτίας της περιορισμένης διαθεσιμότητας.

# Εναλλακτικές Λύσεις

Το SNMP είναι ευρέως διαθέσιμο και είναι το de facto πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύων. Παρ’ όλα αυτά δεν παρέχει όλη την λειτουργικότητα του CMIP.

Όπως είναι η κατάσταση σήμερα, το TCP/IP και το πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου του SNMP είναι σε ευρεία χρήση. Έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο της αγοράς πρωτοκόλλων διαδικτυακής επικοινωνίας. Έτσι πολλοί θα καταδίκαζαν το OSI και άρα το CMIP ως αποτυχία. Το OSI όμως έχει ένα πλεονέκτημα : χρηματοδοτήθηκε από κυβερνήσεις και μεγάλους οργανισμούς. Άρα, αν το OSI γίνει ποτέ εύχρηστο στα υπάρχοντα δίκτυα, θα αποκτήσει αμέσως μια μεγάλη αγορά. Επίσης είναι πολύ πιο δυνατό από το SNMP. Δυστυχώς, αυτό θέτει το πρόβλημα των πόρων του συστήματος και επίσης κάνει το πρωτόκολλο δύσκολο στην κατανόηση.

# Βιβλιογραφία

1. http://www.it.uom.gr/project/client_server/theoria1.html

2. http://www.ee.umanitoba.ca/~blight/telecommunications/nm.html

3.http://searchsystemsmanagement.techtarget.com/sDefinition/0,,sid20_gci213859,00.html

4. http://www.net_know.co.uk/netman/cmip.html

5. http://www.sei.cmu.edu/str/descriptions/cmip_body.html

6. http://www.webopedia.com/TERM/C/CMIP.html

7. http://www.ga.erg.sri.com/projects/netmgmt/netmgmt.html