|  | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής |
| --- | --- |

### Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Εργαστήριο SNMP

(από τη θεωρία στην πράξη)

#### Λασκαρίδης Χαράλαμπος

Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμ. Πληροφορικής

Νοέμβριος 2000

Περιεχόμενα

1.	MIB tree	2

2.	Παράδειγμα MIB definition	3

3.	Παράδειγμα proprietary MIB definition της Cisco	6

4.	Αντιστοίχηση μεταξύ object names και object IDs	8

5.	Ανάκτηση πληροφορίας από ένα hub	12

6.	Ανάθεση τιμών σε SNMP μεταβλητές	12

7.	Configuration ενός hub	14

8.	Ανάκτηση πληροφορίας από ένα router	14

9.	Αλλαγή configuration σε router μέσω SNMP	15

10.	Configuration σε router σχετικά με το SNMP	15

# MIB tree

Παρακάτω φαίνεται ένα κομμάτι του δέντρου των MIB objects.

# Παράδειγμα MIB definition

IF-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS

IANAifType

FROM IANAifType-MIB

snmpTraps

FROM SNMPv2-MIB

OBJECT-GROUP, MODULE-COMPLIANCE

FROM SNMPv2-CONF

TestAndIncr, AutonomousType, RowStatus, TruthValue, PhysAddress, DisplayString,

TEXTUAL-CONVENTION

FROM SNMPv2-TC

NOTIFICATION-TYPE, mib-2, Counter64, TimeTicks, Integer32, Gauge32, Counter32,

OBJECT-TYPE, MODULE-IDENTITY

FROM SNMPv2-SMI;

interfaces ::= { mib-2  2 }

ifMIB MODULE-IDENTITY

LAST-UPDATED "9311082155Z"

ORGANIZATION "IETF Interfaces MIB Working Group"

CONTACT-INFO

"Keith McCloghrie

Postal: Hughes LAN Systems

1225 Charleston Road, Mountain View, CA 94043

Tel:    +1 415 966 7934

E-Mail: kzm@hls.com

Frank Kastenholz

Postal: FTP Software

2 High Street, North Andover, MA 01845

Tel:    +1 508 685 4000

E-Mail: kasten@ftp.com"

DESCRIPTION

"The MIB module to describe generic objects for

network interface sub-layers.  This MIB is an updated

version of MIB-II's ifTable, and incorporates the

extensions defined in RFC 1229."

::= { mib-2  31 }

ifMIBObjects ::= { ifMIB  1 }

InterfaceIndex ::= TEXTUAL-CONVENTION

DISPLAY-HINT "d"

STATUS       current

DESCRIPTION

"A unique value, greater than zero, for each interface

or interface sub-layer in the managed system.  It is

recommended that values are assigned contiguously

starting from 1.  The value for each interface sub-

layer must remain constant at least from one re-

initialization of the entity's network management

system to the next re-initialization."

SYNTAX       Integer32

ifNumber OBJECT-TYPE

SYNTAX     Integer32

MAX-ACCESS read-only

STATUS     current

DESCRIPTION

"The number of network interfaces (regardless of their

current state) present on this system."

::= { interfaces  1 }

ifTable OBJECT-TYPE

SYNTAX     SEQUENCE OF IfEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS     current

DESCRIPTION

"A list of interface entries.  The number of entries

is given by the value of ifNumber."

::= { interfaces  2 }

ifEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX     IfEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS     current

DESCRIPTION

"An entry containing management information applicable

to a particular interface."

INDEX      { ifIndex }

::= { ifTable  1 }

IfEntry ::=

SEQUENCE {

ifIndex

InterfaceIndex,

ifDescr

DisplayString,

ifType

IANAifType,

ifMtu

Integer32,

ifSpeed

Gauge32,

ifPhysAddress

PhysAddress,

ifAdminStatus

INTEGER,

ifOperStatus

INTEGER,

ifLastChange

TimeTicks,

ifInOctets

Counter32,

ifInUcastPkts

Counter32,

ifInNUcastPkts

Counter32,

ifInDiscards

Counter32,

ifInErrors

Counter32,

ifInUnknownProtos

Counter32,

ifOutOctets

Counter32,

ifOutUcastPkts

Counter32,

ifOutNUcastPkts

Counter32,

ifOutDiscards

Counter32,

ifOutErrors

Counter32,

ifOutQLen

Gauge32,

ifSpecific

OBJECT IDENTIFIER

}

ifIndex OBJECT-TYPE

SYNTAX     InterfaceIndex

MAX-ACCESS read-only

STATUS     current

DESCRIPTION

"A unique value, greater than zero, for each

interface.  It is recommended that values are assigned

contiguously starting from 1.  The value for each

interface sub-layer must remain constant at least from

one re-initialization of the entity's network

management system to the next re-initialization."

::= { ifEntry  1 }

# Παράδειγμα proprietary MIB definition της Cisco

-- MIB created 6/25/99 12:56:43, by

--   SMIC (the next generation) version 1.6.29, November 22, 1994.

CISCO-AAL5-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

-- From file: "CISCO-AAL5-MIB.my"

IMPORTS

Counter32

FROM SNMPv2-SMI-v1

OBJECT-TYPE

FROM RFC-1212

ciscoMgmt

FROM CISCO-SMI

ifIndex

FROM IF-MIB

aal5VccVpi, aal5VccVci

FROM ATM-MIB;

ciscoAal5MIB OBJECT IDENTIFIER ::= { ciscoMgmt 66 }

-- MODULE-IDENTITY

--  LastUpdated

--    9611150000Z

--  OrgName

--    Cisco Systems, Inc.

--  ContactInfo

--           Cisco Systems

--           Customer Service

--    Postal: 170 W Tasman Drive

--            San Jose, CA  95134

--            USA

--

--       Tel: +1 800 553-NETS

--

--    E-mail: cs-atm@cisco.com

--  Descr

--    Cisco Enterprise AAL5 MIB file that provide AAL5

--    specific information that are either excluded by

--    RFC 1695 or specific to Cisco product

--  RevDate

--    9611150000Z

--  RevDescr

--    Initial version of this MIB module.

ciscoAal5MIBObjects 	OBJECT IDENTIFIER ::= { ciscoAal5MIB 1 }

cAal5Connections 		OBJECT IDENTIFIER ::= { ciscoAal5MIBObjects 1 }

ciscoAal5MIBConformance OBJECT IDENTIFIER ::= { ciscoAal5MIB 3 }

ciscoAal5MIBCompliances OBJECT IDENTIFIER ::= { ciscoAal5MIBConformance 1 }

ciscoAal5MIBGroups 	OBJECT IDENTIFIER ::= { ciscoAal5MIBConformance 2 }

cAal5VccTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF CAal5VccEntry

ACCESS not-accessible

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"This table contains AAL5 VCC performance

parameters beyond that provided by aal5VccEntry

defined in RFC1695."

::= { cAal5Connections 1 }

cAal5VccEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX CAal5VccEntry

ACCESS not-accessible

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"This list contains the additional AAL5 VCC performance

parameters beyond that provided by aal5VccEntry defined

in RFC1695."

INDEX { ifIndex, aal5VccVpi, aal5VccVci }

-- Augments aal5VccEntry FROM ATM-MIB

::= { cAal5VccTable 1 }

CAal5VccEntry ::= SEQUENCE {

cAal5VccInPkts 	Counter32,

cAal5VccOutPkts 	Counter32,

cAal5VccInOctets 	Counter32,

cAal5VccOutOctets 	Counter32

}

cAal5VccInPkts OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter32

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The number of AAL5 CPCS PDUs received on this AAL5 VCC at the

interface associated with an AAL5 entity."

::= { cAal5VccEntry 1 }

cAal5VccOutPkts OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter32

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The number of AAL5 CPCS PDUs transmitted on this AAL5 VCC at

the interface associated with an AAL5 entity."

::= { cAal5VccEntry 2 }

cAal5VccInOctets OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter32

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The number of AAL5 CPCS PDU octets received on this AAL5 VCC

at the interface associated with an AAL5 entity."

::= { cAal5VccEntry 3 }

cAal5VccOutOctets OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter32

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The number of AAL5 CPCS PDU octets transmitted on this AAL5 VCC

at the interface associated with an AAL5 entity."

::= { cAal5VccEntry 4 }

ciscoAal5MIBGroup OBJECT IDENTIFIER ::= { ciscoAal5MIBGroups 1 }

-- OBJECT-GROUP

--  Status

--    mandatory

--  Descr

--    A collection of objects providing AAL5 related parameters.

--  objects

--    cAal5VccInPkts, cAal5VccOutPkts, cAal5VccInOctets,

--    cAal5VccOutOctets

ciscoAal5MIBCompliance OBJECT IDENTIFIER ::= { ciscoAal5MIBCompliances 1 }

-- MODULE-COMPLIANCE

--  Status

--    mandatory

--  Descr

--    The compliance statement for entities which implement

--    this Cisco AAL5 MIB.

--  Module

--    >>current<<

--   MandGroup

--    ciscoAal5MIBGroup

END

# Αντιστοίχηση μεταξύ object names και object IDs

File: SNMP-MIBII.OID

Το αρχείο αυτό κρατά την αντιστοιχία μεταξύ των object names και των object Ids. Βρίσκεται στο σταθμό διαχείρισης, ώστε να μετατρέπει τα δυσκολονόητα OIDs στα αντίστοιχα object names, ώστε να είναι το περιβάλλον πιο φιλικό προς το διαχειριστή.

### THIS FILE WAS GENERATED BY MIB2SCHEMA

"org"			"1.3"

"dod"			"1.3.6"

"internet"		"1.3.6.1"

"directory"		"1.3.6.1.1"

"mgmt"		"1.3.6.1.2"

"experimental"	"1.3.6.1.3"

"private"		"1.3.6.1.4"

"enterprises"	"1.3.6.1.4.1"

"mib-2"		"1.3.6.1.2.1"

"system"		"1.3.6.1.2.1.1"

"interfaces"	"1.3.6.1.2.1.2"

"at"			"1.3.6.1.2.1.3"

"ip"			"1.3.6.1.2.1.4"

"icmp"		"1.3.6.1.2.1.5"

"tcp"			"1.3.6.1.2.1.6"

"udp"			"1.3.6.1.2.1.7"

"egp"			"1.3.6.1.2.1.8"

"transmission"	"1.3.6.1.2.1.10"

"snmp"		"1.3.6.1.2.1.11"

"sysDescr"		"1.3.6.1.2.1.1.1"

"sysObjectID"	"1.3.6.1.2.1.1.2"

"sysUpTime"		"1.3.6.1.2.1.1.3"

"sysContact"	"1.3.6.1.2.1.1.4"

"sysName"		"1.3.6.1.2.1.1.5"

"sysLocation"	"1.3.6.1.2.1.1.6"

"sysServices"	"1.3.6.1.2.1.1.7"

"ifNumber"		"1.3.6.1.2.1.2.1"

"ifTable"		"1.3.6.1.2.1.2.2"

"ifEntry"		"1.3.6.1.2.1.2.2.1"

"ifIndex"		"1.3.6.1.2.1.2.2.1.1"

"ifDescr"		"1.3.6.1.2.1.2.2.1.2"

"ifType"		"1.3.6.1.2.1.2.2.1.3"

"ifMtu"		"1.3.6.1.2.1.2.2.1.4"

"ifSpeed"		"1.3.6.1.2.1.2.2.1.5"

"ifPhysAddress"	"1.3.6.1.2.1.2.2.1.6"

"ifAdminStatus"	"1.3.6.1.2.1.2.2.1.7"

"ifOperStatus"	"1.3.6.1.2.1.2.2.1.8"

"ifLastChange"	"1.3.6.1.2.1.2.2.1.9"

"ifInOctets"	"1.3.6.1.2.1.2.2.1.10"

"ifInUcastPkts"	"1.3.6.1.2.1.2.2.1.11"

"ifInNUcastPkts"	"1.3.6.1.2.1.2.2.1.12"

"ifInDiscards"	"1.3.6.1.2.1.2.2.1.13"

"ifInErrors"		"1.3.6.1.2.1.2.2.1.14"

"ifInUnknownProtos"	"1.3.6.1.2.1.2.2.1.15"

"ifOutOctets"		"1.3.6.1.2.1.2.2.1.16"

"ifOutUcastPkts"		"1.3.6.1.2.1.2.2.1.17"

"ifOutNUcastPkts"		"1.3.6.1.2.1.2.2.1.18"

"ifOutDiscards"		"1.3.6.1.2.1.2.2.1.19"

"ifOutErrors"		"1.3.6.1.2.1.2.2.1.20"

"ifOutQLen"			"1.3.6.1.2.1.2.2.1.21"

"ifOutQlen"			"1.3.6.1.2.1.2.2.1.21"

"ifSpecific"		"1.3.6.1.2.1.2.2.1.22"

"atTable"			"1.3.6.1.2.1.3.1"

"atEntry"			"1.3.6.1.2.1.3.1.1"

"atIfIndex"			"1.3.6.1.2.1.3.1.1.1"

"atPhysAddress"		"1.3.6.1.2.1.3.1.1.2"

"atNetAddress"		"1.3.6.1.2.1.3.1.1.3"

"ipForwarding"		"1.3.6.1.2.1.4.1"

"ipDefaultTTL"		"1.3.6.1.2.1.4.2"

"ipInReceives"		"1.3.6.1.2.1.4.3"

"ipInHdrErrors"		"1.3.6.1.2.1.4.4"

"ipInAddrErrors"		"1.3.6.1.2.1.4.5"

"ipForwDatagrams"		"1.3.6.1.2.1.4.6"

"ipInUnknownProtos"	"1.3.6.1.2.1.4.7"

"ipInDiscards"		"1.3.6.1.2.1.4.8"

"ipInDelivers"		"1.3.6.1.2.1.4.9"

"ipOutRequests"		"1.3.6.1.2.1.4.10"

"ipOutDiscards"		"1.3.6.1.2.1.4.11"

"ipOutNoRoutes"		"1.3.6.1.2.1.4.12"

"ipReasmTimeout"		"1.3.6.1.2.1.4.13"

"ipReasmReqds"		"1.3.6.1.2.1.4.14"

"ipReasmOKs"		"1.3.6.1.2.1.4.15"

"ipReasmFails"		"1.3.6.1.2.1.4.16"

"ipFragOKs"			"1.3.6.1.2.1.4.17"

"ipFragFails"		"1.3.6.1.2.1.4.18"

"ipFragCreates"		"1.3.6.1.2.1.4.19"

"ipAddrTable"		"1.3.6.1.2.1.4.20"

"ipRouteTable"		"1.3.6.1.2.1.4.21"

"ipNetToMediaTable"	"1.3.6.1.2.1.4.22"

"ipRoutingDiscards"	"1.3.6.1.2.1.4.23"

"ipAddrEntry"		"1.3.6.1.2.1.4.20.1"

"ipAdEntAddr"		"1.3.6.1.2.1.4.20.1.1"

"ipAdEntIfIndex"		"1.3.6.1.2.1.4.20.1.2"

"ipAdEntNetMask"		"1.3.6.1.2.1.4.20.1.3"

"ipAdEntBcastAddr"	"1.3.6.1.2.1.4.20.1.4"

"ipAdEntReasmMaxSize"	"1.3.6.1.2.1.4.20.1.5"

"ipAdEntReasmMaxSiz"	"1.3.6.1.2.1.4.20.1.5"

"ipRouteEntry"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1"

"ipRouteDest"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1.1"

"ipRouteIfIndex"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1.2"

"ipRouteMetric1"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1.3"

"ipRouteMetric2"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1.4"

"ipRouteMetric3"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1.5"

"ipRouteMetric4"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1.6"

"ipRouteNextHop"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1.7"

"ipRouteType"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1.8"

"ipRouteProto"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1.9"

"ipRouteAge"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1.10"

"ipRouteMask"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1.11"

"ipRouteMetric5"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1.12"

"ipRouteInfo"		"1.3.6.1.2.1.4.21.1.13"

"ipNetToMediaEntry"		"1.3.6.1.2.1.4.22.1"

"ipNetToMediaIfIndex"		"1.3.6.1.2.1.4.22.1.1"

"ipNetToMediaPhysAddress"	"1.3.6.1.2.1.4.22.1.2"

"ipNetToMediaNetAddress"	"1.3.6.1.2.1.4.22.1.3"

"ipNetToMediaType"		"1.3.6.1.2.1.4.22.1.4"

"icmpInMsgs"			"1.3.6.1.2.1.5.1"

"icmpInErrors"			"1.3.6.1.2.1.5.2"

"icmpInDestUnreachs"		"1.3.6.1.2.1.5.3"

"icmpInTimeExcds"			"1.3.6.1.2.1.5.4"

"icmpInParmProbs"			"1.3.6.1.2.1.5.5"

"icmpInSrcQuenchs"		"1.3.6.1.2.1.5.6"

"icmpInRedirects"			"1.3.6.1.2.1.5.7"

"icmpInEchos"			"1.3.6.1.2.1.5.8"

"icmpInEchoReps"			"1.3.6.1.2.1.5.9"

"icmpInTimestamps"		"1.3.6.1.2.1.5.10"

"icmpInTimestampReps"		"1.3.6.1.2.1.5.11"

"icmpInAddrMasks"			"1.3.6.1.2.1.5.12"

"icmpInAddrMaskReps"		"1.3.6.1.2.1.5.13"

"icmpOutMsgs"			"1.3.6.1.2.1.5.14"

"icmpOutErrors"			"1.3.6.1.2.1.5.15"

"icmpOutDestUnreachs"		"1.3.6.1.2.1.5.16"

"icmpOutTimeExcds"		"1.3.6.1.2.1.5.17"

"icmpOutParmProbs"		"1.3.6.1.2.1.5.18"

"icmpOutSrcQuenchs"		"1.3.6.1.2.1.5.19"

"icmpOutRedirects"		"1.3.6.1.2.1.5.20"

"icmpOutEchos"			"1.3.6.1.2.1.5.21"

"icmpOutEchoReps"			"1.3.6.1.2.1.5.22"

"icmpOutTimestamps"		"1.3.6.1.2.1.5.23"

"icmpOutTimestampReps"		"1.3.6.1.2.1.5.24"

"icmpOutAddrMasks"		"1.3.6.1.2.1.5.25"

"icmpOutAddrMaskReps"		"1.3.6.1.2.1.5.26"

"tcpRtoAlgorithm"			"1.3.6.1.2.1.6.1"

"tcpRtoMin"				"1.3.6.1.2.1.6.2"

"tcpRtoMax"				"1.3.6.1.2.1.6.3"

"tcpMaxConn"			"1.3.6.1.2.1.6.4"

"tcpActiveOpens"			"1.3.6.1.2.1.6.5"

"tcpPassiveOpens"			"1.3.6.1.2.1.6.6"

"tcpAttemptFails"			"1.3.6.1.2.1.6.7"

"tcpEstabResets"			"1.3.6.1.2.1.6.8"

"tcpCurrEstab"			"1.3.6.1.2.1.6.9"

"tcpInSegs"				"1.3.6.1.2.1.6.10"

"tcpOutSegs"			"1.3.6.1.2.1.6.11"

"tcpRetransSegs"			"1.3.6.1.2.1.6.12"

"tcpConnTable"			"1.3.6.1.2.1.6.13"

"tcpInErrs"				"1.3.6.1.2.1.6.14"

"tcpOutRsts"			"1.3.6.1.2.1.6.15"

"tcpConnEntry"			"1.3.6.1.2.1.6.13.1"

"tcpConnState"			"1.3.6.1.2.1.6.13.1.1"

"tcpConnLocalAddress"		"1.3.6.1.2.1.6.13.1.2"

"tcpConnLocalPort"		"1.3.6.1.2.1.6.13.1.3"

"tcpConnRemAddress"		"1.3.6.1.2.1.6.13.1.4"

"tcpConnRemPort"			"1.3.6.1.2.1.6.13.1.5"

"udpInDatagrams"			"1.3.6.1.2.1.7.1"

"udpNoPorts"			"1.3.6.1.2.1.7.2"

"udpInErrors"			"1.3.6.1.2.1.7.3"

"udpOutDatagrams"			"1.3.6.1.2.1.7.4"

"udpTable"				"1.3.6.1.2.1.7.5"

"udpEntry"				"1.3.6.1.2.1.7.5.1"

"udpLocalAddress"			"1.3.6.1.2.1.7.5.1.1"

"udpLocalPort"			"1.3.6.1.2.1.7.5.1.2"

"egpInMsgs"				"1.3.6.1.2.1.8.1"

"egpInErrors"			"1.3.6.1.2.1.8.2"

"egpOutMsgs"			"1.3.6.1.2.1.8.3"

"egpOutErrors"			"1.3.6.1.2.1.8.4"

"egpNeighTable"			"1.3.6.1.2.1.8.5"

"egpAs"				"1.3.6.1.2.1.8.6"

"egpNeighEntry"			"1.3.6.1.2.1.8.5.1"

"egpNeighState"			"1.3.6.1.2.1.8.5.1.1"

"egpNeighAddr"			"1.3.6.1.2.1.8.5.1.2"

"egpNeighAs"			"1.3.6.1.2.1.8.5.1.3"

"egpNeighInMsgs"			"1.3.6.1.2.1.8.5.1.4"

"egpNeighInErrs"			"1.3.6.1.2.1.8.5.1.5"

"egpNeighOutMsgs"			"1.3.6.1.2.1.8.5.1.6"

"egpNeighOutErrs"			"1.3.6.1.2.1.8.5.1.7"

"egpNeighInErrMsgs"		"1.3.6.1.2.1.8.5.1.8"

"egpNeighOutErrMsgs"		"1.3.6.1.2.1.8.5.1.9"

"egpNeighStateUps"		"1.3.6.1.2.1.8.5.1.10"

"egpNeighStateDowns"		"1.3.6.1.2.1.8.5.1.11"

"egpNeighIntervalHello"		"1.3.6.1.2.1.8.5.1.12"

"egpNeighIntervalPoll"		"1.3.6.1.2.1.8.5.1.13"

"egpNeighMode"			"1.3.6.1.2.1.8.5.1.14"

"egpNeighEventTrigger"		"1.3.6.1.2.1.8.5.1.15"

"snmpInPkts"			"1.3.6.1.2.1.11.1"

"snmpOutPkts"			"1.3.6.1.2.1.11.2"

"snmpInBadVersions"		"1.3.6.1.2.1.11.3"

"snmpInBadCommunityNames"	"1.3.6.1.2.1.11.4"

"snmpInBadCommunityUses"	"1.3.6.1.2.1.11.5"

"snmpInASNParseErrs"		"1.3.6.1.2.1.11.6"

"snmpInBadTypes"			"1.3.6.1.2.1.11.7"

"snmpInTooBigs"			"1.3.6.1.2.1.11.8"

"snmpInNoSuchNames"		"1.3.6.1.2.1.11.9"

"snmpInBadValues"			"1.3.6.1.2.1.11.10"

"snmpInReadOnlys"			"1.3.6.1.2.1.11.11"

"snmpInGenErrs"			"1.3.6.1.2.1.11.12"

"snmpInTotalReqVars"		"1.3.6.1.2.1.11.13"

"snmpInTotalSetVars"		"1.3.6.1.2.1.11.14"

"snmpInGetRequests"		"1.3.6.1.2.1.11.15"

"snmpInGetNexts"			"1.3.6.1.2.1.11.16"

"snmpInSetRequests"		"1.3.6.1.2.1.11.17"

"snmpInGetResponses"		"1.3.6.1.2.1.11.18"

"snmpInTraps"			"1.3.6.1.2.1.11.19"

"snmpOutTooBigs"			"1.3.6.1.2.1.11.20"

"snmpOutNoSuchNames"		"1.3.6.1.2.1.11.21"

"snmpOutBadValues"		"1.3.6.1.2.1.11.22"

"snmpOutReadOnlys"		"1.3.6.1.2.1.11.23"

"snmpOutGenErrs"			"1.3.6.1.2.1.11.24"

"snmpOutGetRequests"		"1.3.6.1.2.1.11.25"

"snmpOutGetNexts"			"1.3.6.1.2.1.11.26"

"snmpOutSetRequests"		"1.3.6.1.2.1.11.27"

"snmpOutGetResponses"		"1.3.6.1.2.1.11.28"

"snmpOutTraps"			"1.3.6.1.2.1.11.29"

"snmpEnableAuthenTraps"		"1.3.6.1.2.1.11.30"

"snmpEnableAuthTraps"		"1.3.6.1.2.1.11.30"

# Ανάκτηση πληροφορίας από ένα hub

Στο hub bld20fl01 έχουμε βάλει το community string “csdtestRO” ως read-only community string, και το community string “csdtestRW” ως read-write community string. Το hub δέχεται SNMP κλήσεις με τα συγκεκριμένα communities μόνο από συγκεκριμένο μηχάνημα, το nms-lane.

Για να πάρουμε τις τιμές πολλών μεταβλητών χρησιμοποιούμε την εντολή “snmpwalk” η οποία ουσιαστικά υλοποιεί μια σειρά από getnext εντολές.

nmsuser:nms-lane:~:110> snmpwalk bld20fl01 csdtestRO system

system.sysDescr.0 = Chipcom Advanced Ethernet Management Module (5101M-MGT) v4.30-A AgentOS SNMP

system.sysObjectID.0 = OID: enterprises.49.2.3.5

system.sysUpTime.0 = Timeticks: (581501603) 67 days, 7:16:56.03

system.sysContact.0 = he

system.sysName.0 = locasion

system.sysLocation.0 = where

system.sysServices.0 = 1

Αν όμως δώσουμε λάθος community string το hub δε θα απαντήσει.

nmsuser:nms-lane:~:111> snmpwalk bld20fl01 wrongcomm system

Timeout: No Response from bld20fl01

Το ίδιο θα συμβεί και αν δοκιμάσουμε από άλλο μηχάνημα εκτός του nms-lane.

haris:sirius:~:> snmpwalk bld20fl01 csdtestRO system

Timeout: No Response from bld20fl01

# Ανάθεση τιμών σε SNMP μεταβλητές

Όπως βλέπουμε παραπάνω το hub δεν έχει σωστά ρυθμισμένες τις τιμές των αντικειμένων system.sysName, system.sysLocation, system.sysContact. Ας θέσουμε κάποιες τιμές:

nmsuser:nms-lane:~:115> snmpset bld20fl01 csdtestRW system.sysName.0 s bld20fl01

system.sysName.0 = bld20fl01

nmsuser:nms-lane:~:118> snmpset bld20fl01 csdtestRW system.sysContact.0 s 'Network Operation Center'

system.sysContact.0 = Network Operation Center

nmsuser:nms-lane:~:119> snmpset bld20fl01 csdtestRW system.sysLocation.0 s 'building 20, floor 01'

system.sysLocation.0 = building 20, floor 01

Η παράμετρος “s” δηλώνει ότι η τιμή είναι τύπου string. Ας επιβεβαιώσουμε ότι οι αλλαγές έγιναν:

nmsuser:nms-lane:~:120> snmpwalk bld20fl01 csdtestRW system

system.sysDescr.0 = Chipcom Advanced Ethernet Management Module (5101M-MGT) v4.30-A AgentOS SNMP

system.sysObjectID.0 = OID: enterprises.49.2.3.5

system.sysUpTime.0 = Timeticks: (581603269) 67 days, 7:33:52.69

system.sysContact.0 = Network Operation Center

system.sysName.0 = bld20fl01

system.sysLocation.0 = building 20, floor 01

system.sysServices.0 = 1

Παρατηρήστε ότι στο παραπάνω παράδειγμα, στην εντολή snmpwalk δώσαμε το read-write community και όχι το read-only όπως κάναμε στα προηγούμενα παραδείγματα.

Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε αν αντί του “system” δώσουμε το αντίστοιχο object ID:

nmsuser:nms-lane:~:126> snmpwalk bld20fl01 csdtestRO .1.3.6.1.2.1.1

system.sysDescr.0 = Chipcom Advanced Ethernet Management Module (5101M-MGT) v4.30-A AgentOS SNMP

system.sysObjectID.0 = OID: enterprises.49.2.3.5

system.sysUpTime.0 = Timeticks: (581637906) 67 days, 7:39:39.06

system.sysContact.0 = Network Operation Center

system.sysName.0 = bld20fl01

system.sysLocation.0 = building 20, floor 01

system.sysServices.0 = 1

Σημειώνεται επίσης ότι η τελεία στην αρχή του OID υποδηλώνει ότι δίνουμε το path μέσα στο δέντρο ξεκινώντας από τη ρίζα του. Αν παραληφθεί η τελεία, θεωρείται ότι δίνουμε το path ξεκινώντας από το object “mib-2”. Δείτε τα ακόλουθα παραδείγματα (το system είναι το 1ο παιδί του mib-2 και το snmp το 11ο παιδί):

nmsuser:nms-lane:~:128> snmpwalk bld20fl01 csdtestRO 1

system.sysDescr.0 = Chipcom Advanced Ethernet Management Module (5101M-MGT) v4.30-A AgentOS SNMP

system.sysObjectID.0 = OID: enterprises.49.2.3.5

system.sysUpTime.0 = Timeticks: (581657817) 67 days, 7:42:58.17

system.sysContact.0 = Network Operation Center

system.sysName.0 = bld20fl01

system.sysLocation.0 = building 20, floor 01

system.sysServices.0 = 1

nmsuser:nms-lane:~:130> snmpwalk bld20fl01 csdtestRO 11

snmp.snmpInPkts.0 = 1091

snmp.snmpOutPkts.0 = 562

snmp.snmpInBadVersions.0 = 0

snmp.snmpInBadCommunityNames.0 = 529

snmp.snmpInBadCommunityUses.0 = 0

snmp.snmpInASNParseErrs.0 = 0

snmp.snmpInTooBigs.0 = 0

snmp.snmpInNoSuchNames.0 = 0

snmp.snmpInBadValues.0 = 0

snmp.snmpInReadOnlys.0 = 0

snmp.snmpInGenErrs.0 = 0

snmp.snmpInTotalReqVars.0 = 0

snmp.snmpInTotalSetVars.0 = 0

snmp.snmpInGetRequests.0 = 9

snmp.snmpInGetNexts.0 = 564

snmp.snmpInSetRequests.0 = 5

snmp.snmpInGetResponses.0 = 0

snmp.snmpInTraps.0 = 0

snmp.snmpOutTooBigs.0 = 0

snmp.snmpOutNoSuchNames.0 = 8

snmp.snmpOutBadValues.0 = 0

snmp.snmpOutGenErrs.0 = 0

snmp.snmpOutGetRequests.0 = 0

snmp.snmpOutGetNexts.0 = 0

snmp.snmpOutSetRequests.0 = 0

snmp.snmpOutGetResponses.0 = 0

snmp.snmpOutTraps.0 = 0

snmp.snmpEnableAuthenTraps.0 = enabled(1)

Παρακάτω κάνουμε μια προσπάθεια SNMP κλήσης με λάθος community string και βλέπουμε ότι η τιμή της μεταβλητής snmp.snmpInBadCommunityNames έχει αυξηθεί. Το ότι δεν αυξήθηκε κατά ένα, αλλά περισσότερο δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο σταθμός διαχείρισης κάνει επανειλημμένες προσπάθειες όταν αποτυγχάνει.

nmsuser:nms-lane:~:130> snmpwalk bld20fl01 csdtest 11

Timeout: No Response from bld20fl01

nmsuser:nms-lane:~:131> snmpwalk bld20fl01 csdtestRO 11

snmp.snmpInPkts.0 = 1130

snmp.snmpOutPkts.0 = 596

snmp.snmpInBadVersions.0 = 0

snmp.snmpInBadCommunityNames.0 = 535

snmp.snmpInBadCommunityUses.0 = 0

snmp.snmpInASNParseErrs.0 = 0

snmp.snmpInTooBigs.0 = 0

snmp.snmpInNoSuchNames.0 = 0

snmp.snmpInBadValues.0 = 0

snmp.snmpInReadOnlys.0 = 0

snmp.snmpInGenErrs.0 = 0

:

:

snmp.snmpEnableAuthenTraps.0 = enabled(1)

# Configuration ενός hub

Για να γίνουν όλα τα παραπάνω θα πρέπει όπως είπαμε το hub να γνωρίζει το community string (ή community name) και να γνωρίζει από ποια μηχανήματα θα δέχεται SNMP queries. Παρακάτω φαίνονται αυτές οι ρυθμίσεις, όπως έχουν γίνει στο hub:

bld20fl01> show community

Index Community Name  IP Address       Access

----- --------------- ---------------  ------

1 csdtestRO       155.207.199.033  Read-Only

2 csdtestRW       155.207.199.033  Read-Write

3 csdtestRO       155.207.199.033  Trap

4 [empty]

5 [empty]

6 [empty]

7 [empty]

8 [empty]

9 [empty]

10 [empty]

# Ανάκτηση πληροφορίας από ένα router

Έχουμε ρυθμίσει το δρομολογητή (router) cisco20fddi ώστε να δέχεται SNMP queries (get & set) από συγκεκριμένα hosts με community string “csdtestRW”. Ας δούμε σε τι κατάσταση (administrative & operational status) βρίσκονται τα interfaces του router:

nmsuser:nms-lane:~:192> snmpwalk cisco20fddi csdtestRW ifAdminStatus

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.1 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.2 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.3 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.4 = down(2)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.5 = down(2)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.6 = down(2)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.7 = down(2)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.8 = down(2)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.9 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.10 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.11 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.12 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.13 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.14 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.15 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.16 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.17 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.19 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.21 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.22 = down(2)

nmsuser:nms-lane:~:193> snmpwalk cisco20fddi csdtestRW ifOperStatus

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.1 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.2 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.3 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.4 = down(2)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.5 = down(2)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.6 = down(2)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.7 = down(2)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.8 = down(2)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.9 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.10 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.11 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.12 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.13 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.14 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.15 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.16 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.17 = up(1)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.19 = down(2)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.21 = down(2)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus.22 = down(2)

Το γεγονός ότι το κάθε αντικείμενο έχει μοναδικό όνομα μέσα στο δέντρο MIB μας επιτρέπει για παράδειγμα να χρησιμοποιούμε το όνομα ifOperStatus, αντί του interfaces.ifTable.ifEntry.ifOperStatus. Η απάντηση που παίρνουμε στο query μας είναι η κατάσταση (OperStatus & AdminStatus) για κάθε ένα από τα interfaces.

Προκειμένου να καταλάβουμε τελικά για ποιο interface μιλάμε σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να δούμε και τις μεταβλητές ifDescr (interface description):

nmsuser:nms-lane:~:194> snmpwalk cisco20fddi csdtestRW ifDescr

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.1 = "Ethernet0/0/0"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.2 = "Ethernet0/0/1"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.3 = "Ethernet0/0/2"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.4 = "Ethernet0/0/3"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.5 = "Ethernet0/0/4"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.6 = "Ethernet0/0/5"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.7 = "Ethernet0/0/6"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.8 = "Ethernet0/0/7"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.9 = "Ethernet1/0"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.10 = "Ethernet1/1"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.11 = "Ethernet1/2"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.12 = "Ethernet1/3"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.13 = "Ethernet1/4"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.14 = "Ethernet1/5"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.15 = "Fddi4/0"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.16 = "Null0"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.17 = "Loopback0"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.19 = "Virtual-Template1"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.21 = "Tunnel111"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.22 = "Async1"

Συνδυάζοντας τα παραπάνω βλέπουμε ότι το interface “Ethernet 0/0/7”, το οποίο έχει ifIndex = 8, είναι “administratively shut down” (αφού έχει AdminStatus = down), ενώ το interface “FDDI 4/0”, που έχει ifIndex=15, λειτουργεί κανονικά, έχοντας AdminStatus=up & OperStatus=up.

# Αλλαγή configuration σε router μέσω SNMP

Έστω ότι θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το interface “Ethernet 0/0/7”. Βλέπουμε ότι έχει ifIndex = 8. Δεν έχουμε παρά να κάνουμε το εξής:

nmsuser:nms-lane:~:197> snmpset cisco20fddi csdtestRW ifAdminStatus.8 i 1

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.8 = up(1)

Η παράμετρος “i” δηλώνει ότι η τιμή είναι τύπου integer. Επιβεβαιώνουμε ότι η αλλαγή έγινε με ένα snmpget στη μεταβλητή αυτή:

nmsuser:nms-lane:~:198> snmpget cisco20fddi csdtestRW ifAdminStatus.8

interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.8 = up(1)

# Configuration σε router σχετικά με το SNMP

Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν γίνει προηγουμένως κάποιες ρυθμίσεις στο router σχετικά με την SNMP πρόσβαση σ’ αυτόν:

snmp-server community <commun1> RO 4

snmp-server community <commun2> RW 4

snmp-server packetsize 2048

snmp-server contact AUTH NOC +30-31-998417

snmp-server system-shutdown

snmp-server enable traps snmp

snmp-server enable traps envmon

snmp-server enable traps syslog

snmp-server host 155.207.100.33 <commun3>

# Άλλες χρήσιμες πληροφορίες από router

Παρακάτω δίνονται κάποια παραδείγματα άλλων χρήσιμων πληροφοριών (εκτός από αυτές που είδαμε στην παράγραφο 8) που μπορούμε να ανακτήσουμε μέσω SNMP από ένα router. Τα παρακάτω μπορούμε να τα δούμε με ένα snmpwalk στο router.

#### Διάφοροι counters ανά interface

Για δύο interfaces, αυτά με ifIndex 14 και 15, δίνονται με τη σειρά οι εξής πληροφορίες:

- τύπος του interface (π.χ. ethernet, fddi, atm)

- ταχύτητα του interface

- χρόνος από την τελευταία φορά που άλλαξε κατάσταση το interface (από OperStatus UP σε DOWN ή αντιστρόφως)

- Bytes που μπήκαν στο interface

- Unicast πακέτα που μπήκαν στο interface

- Non-unicast (multicast ή broadcast) πακέτα που μπήκαν στο interface

- Πακέτα που απορρίφθηκαν κατά την είσοδό τους (ίσως λόγω buffer overflow)

- Λάθη που εμφανίστηκαν στο interface

- Αντιστοίχως για εξερχόμενα πακέτα

interfaces.ifTable.ifEntry.ifType.14 = ethernet-csmacd(6)

interfaces.ifTable.ifEntry.ifType.15 = fddi(15)

:

interfaces.ifTable.ifEntry.ifSpeed.14 = Gauge: 10000000

interfaces.ifTable.ifEntry.ifSpeed.15 = Gauge: 100000000

:

interfaces.ifTable.ifEntry.ifLastChange.14 = Timeticks: (227573773) 26 days, 8:08:57.73

interfaces.ifTable.ifEntry.ifLastChange.15 = Timeticks: (488233499) 56 days, 12:12:14.99

:

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.14 = 3853998797

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.15 = 1185246217

:

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInUcastPkts.14 = 801772

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInUcastPkts.15 = 872918960

:

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInNUcastPkts.14 = 26031943

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInNUcastPkts.15 = 43584583

:

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.14 = 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInDiscards.15 = 0

:

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.14 = 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInErrors.15 = 101229

:

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.14 = 1596409578

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.15 = 3714666358

:

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutUcastPkts.14 = 11873375

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutUcastPkts.15 = 566295915

:

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutNUcastPkts.14 = 49620

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutNUcastPkts.15 = 340300

:

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.14 = 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutDiscards.15 = 0

:

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.14 = 38

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutErrors.15 = 0

:

#### Πληροφορίες routing

Από τα παρακάτω παραδείγματα προκύπτει ότι το δίκτυο 155.207.113.0 με subnet mask 255.255.255.0 είναι γνωστό από το interface με ifIndex 11. Το δίκτυο αυτό είναι τοπικό στο router και ο router δεν το έμαθε από κάποιο πρωτόκολλο δρομολόγησης, αλλά το ξέρει επειδή είναι συνδεδεμένο πάνω του.

Από την άλλη πλευρά το δίκτυο 155.207.117.0 με subnet mask 255.255.255.0 είναι γνωστό από το Interface με ifIndex 15. Το δίκτυο αυτό γνωστοποιήθηκε στο router με το πρωτόκολλο RIP και για να φθάσουν τα IP πακέτα στον δίκτυο αυτό πρέπει να σταλούν στο router 155.207.100.20.

ip.ipRouteTable.ipRouteEntry.ipRouteIfIndex.155.207.113.0 = 11

ip.ipRouteTable.ipRouteEntry.ipRouteIfIndex.155.207.117.0 = 15

:

ip.ipRouteTable.ipRouteEntry.ipRouteNextHop.155.207.113.0 = IpAddress: 155.207.113.100

ip.ipRouteTable.ipRouteEntry.ipRouteNextHop.155.207.117.0 = IpAddress: 155.207.100.20

:

ip.ipRouteTable.ipRouteEntry.ipRouteType.155.207.113.0 = direct(3)

ip.ipRouteTable.ipRouteEntry.ipRouteType.155.207.117.0 = indirect(4)

:

ip.ipRouteTable.ipRouteEntry.ipRouteProto.155.207.113.0 = local(2)

ip.ipRouteTable.ipRouteEntry.ipRouteProto.155.207.117.0 = rip(8)

:

ip.ipRouteTable.ipRouteEntry.ipRouteMask.155.207.113.0 = IpAddress: 255.255.255.0

ip.ipRouteTable.ipRouteEntry.ipRouteMask.155.207.117.0 = IpAddress: 255.255.255.0

#### Αντιστοιχία μεταξύ IP address και MAC address

Οι routers είναι αυτοί που κρατούν την αντιστοιχία (mapping) μεταξύ των IP διευθύνσεων και των MAC διευθύνσεων (ή hardware addresses). Έτσι από τα παρακάτω παραδείγματα φαίνεται ότι το μηχάνημα 155.207.8.180 έχει MAC address 00-C0-DF-E0-9B-B5 (σε δεκαεξαδικό). Αυτό ο router το έμαθε από το interface με ifIndex=10, ενώ πίσω από το interface με ifIndex=13 υπάρχει μηχάνημα με IP address 155.207.3.87 και MAC address 00-A0-24-BD-8F-A2. Σημειώνεται ότι ο router έχει αυτή την πληροφορία για τα μηχανήματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα στο ίδιο broadcast domain με τα interfaces του (π.χ. στο ίδιο ethernet segment ή στο ίδιο FDDI ring).

at.atTable.atEntry.atPhysAddress.10.1.155.207.8.180 =  Hex: 00 C0 DF E0 9B B5

at.atTable.atEntry.atPhysAddress.10.1.155.207.8.181 =  Hex: 00 C0 DF E1 C7 16

:

at.atTable.atEntry.atPhysAddress.10.1.155.207.114.12 =  Hex: 00 A0 C9 30 68 1D

at.atTable.atEntry.atPhysAddress.10.1.155.207.114.13 =  Hex: 00 10 83 54 4E 31

:

at.atTable.atEntry.atPhysAddress.11.1.155.207.113.22 =  Hex: 00 E0 29 62 81 F0

at.atTable.atEntry.atPhysAddress.11.1.155.207.113.30 =  Hex: 00 AA 00 C3 23 31

:

at.atTable.atEntry.atPhysAddress.13.1.155.207.3.86 =  Hex: 00 A0 C9 8B BB 85

at.atTable.atEntry.atPhysAddress.13.1.155.207.3.87 =  Hex: 00 A0 24 BD 8F A2

:

Αν για παράδειγμα κάποιο port ενός hub δημιουργεί στο δίκτυο collisions, μπορούμε από το management του hub να βρούμε το MAC address που υπάρχει πίσω από αυτό το port. Το hub όμως δε γνωρίζει τίποτα σχετικά με IP διευθύνσεις. Έτσι πρέπει να ανατρέξουμε στα παραπάνω στοιχεία του οικείου router για να βρούμε το IP address του υπολογιστή που δημιουργεί το πρόβλημα. Κατόπιν βρίσκουμε σε ποιον διαχειριστή έχουμε δώσει αυτό το IP address και επικοινωνούμε μαζί του.

Η ίδια πληροφορία μπορεί να ανακτηθεί από το object:

ip.ipNetToMediaTable.ipNetToMediaEntry.ipNetToMediaType

# Text boxes

11

2

1

1

9

1

4

3

1

2

1

6

3

1

cisco

enterprises

snmp

udp

tcp

icmp

ip

at

interfaces

system

mgmt

private

experimental

mib-2

directory

internet

dod

org

iso

OID = 1.3.6.1.2.1.11

OID = 1.3.6.1.4.1.9